Модернизация  LADA 4x4 (конец 2015 года), что будет внедрено:

Двигатель

21116, 8-клапанный с облегчённой ШПГ, 95 л.с.(67 Квт),3500 Нм экономичный, 80000 км пробега на нивовских режимах нареканий не вызвал, понижена шумность (по сравнению со старым классическим двигателем),

Трансмиссия

Переход на полусинтетическое трансмиссионное масло, перед заводской заправкой промывка редукторов, раздатки, КПП. Улучшение механизма переключения КПП, перемещение рычага в более удобное место (справа под рулем), изменение переключателей раздатки и блокировки по примеру Шеви-Нивы, возможно внедрение электропривода блокировки,

Ходовая

Изменение нулевого угла плеча обката передних колес на отрицательный, чтобы можно было ставить диски с увеличенным вылетом (?), без ущерба управляемости эффективности торможения; новые газонаполненные амортизаторы ZF,  тормозные колодки (?), новые ступичные подшипники – двухрядные радиально-упорные (необслуживаемые), уход от резины К-126

Интерьер

Новая панель приборов, рулевая колонка с рулем меньшего радиуса и новыми подрулевыми переключателями, новая жесткая обивка потолка, новое освещение салона над передним рядом сидений, новые сидения водителя и переднего пассажира (задний ряд, увы, без изменений), пакет полной шумоизоляции (?),прорабатывается вопрос внедрения новых дверных замков и замка 5-й двери, ЭСП

ЛКП

ПШМ на порогах, колесных арках, катафорез+полиэфирный грунт (противоударный), использование антикоррозионных материалов для обработки сварных швов (3М)

Кондиционер

Электрика

Новые жгуты проводов, места под массу,

Светотехника

Прорабатывается вопрос о внедрении головной оптики HELLA

Топливная система

Внедрение нового топл. Бака и улучшение дренажной системы. Раньше из-за этого была затруднена заправка до полного бака (реально без проблем было заправить от 32 до 38 л., при емкости бака 42 л.). Приходилось «цедить» оставшиеся несколько литров  тонкой струйкой.

Стеклоочистители